Урок № 5.7

| Группа № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |

Тема : Практическая работа №16 «Построение лестниц и кровли здания».

Цель : 1.В ходе урока выработать умения и навыки оформления проекта здания  в

среде архитектурно-строительного проектирования .

2. Развивать  мышление , практические навыки.

3 Воспитывать трудолюбие , внимание  и самостоятельность.

Тип урока : комбинированный.

Методы урока : объяснительно-иллюстрационный, самостоятельная работа .

План урока : 1. Орг момент.

2 Опрос дом. зад.

3. Разбор практической работы.

4. Практическая работа.

5. Итог урока и д.з.

Оборудование : компьютер, проектор, программное обеспечение: ArchiCad10 ,  карточки с заданием.

Ход урока :

I.Орг. момент.

Сообщить тему , цель и план урока.

II.Опрос дом.зад.

1)Что представляет собой программа ArchiCad , каковы ее возможности ?

2) Перечислите элементы окна программы .

3) Расскажите алгоритм построения двери в среде ArchiCad 10

4) Какие опции содержит окно Параметры двери?

III.Разбор практической работы № 16

Разбираем задания практической работы.

III.Практическая  работа № 16

Учащиеся работают с  раздаточным материалом и параллельно с программой ArchiCad 10.

Задание 17. Построение лестничных площадок.

- На панели Navigator (Навигатор) выберите первый этаж.

- Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

- Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

- Увеличьте вид лестничного проема.

- Подведите указатель мыши к лестничному проему так, чтобы объект-оператор выделился.

- Щелкните кнопкой мыши. Щелкните кнопкой мыши на правом крае выделенного перекрытия.

- Появится панель редактирования. Нажмите кнопку Offset edge (Сдвиг края).

- Нажмите клавишу Х. Окно настройки расширяется, и в нем появляется активизированное поле Х Coordinate (Координата Х).

- Введите значение -1800. Нажмите Enter.

- Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

- Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

- Далее повторите эту же процедуру с перекрытием второго этажа.

- Сохраните проект.

Задание 18. Создание новой лестницы и ее настройка.

- На панели инструментов выберите инструмент Stair (Лестница).

- На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка  параметров).

- В области Preview and Positioning (Просмотр и расположение) щелкните на кнопке со значком треугольника.

- В открывшемся меню выберите команду Create New Stair (Создать  лестницу).

- Щелчком на кнопке (сверху четвертый ряд третья кнопка) выберите простую оборотную двухмаршевую лестницу с прямыми ступенями и одной площадкой. Щелкните ОК.

- В поле Total rise height (Общая высота марша) области Geometry Settings (Геометрические параметры) установите значение 3300.

- В поле Stair width (Ширина лестницы) введите ширину лестничного проема 2120.

- Параметрам Lower part length (Длина нижней части) и Upper part length (Длина верхней части) задайте значения 3820.

- Щелкните на кнопке Railing Settings (Параметры ограждения).

- В левом верхнем углу окна нажмите среднюю кнопку.

- Для указания стороны ограждения щелкните кнопкой мыши на внутренней границе контура лестницы. Граница подсветится красным светом. Щелкните ОК.

- Появится окно Сохранить как. Перейдите в папку Мои проекты, в которой хранится ваш проект Кафе.

- В поле Имя файла введите название лестницы CafeStair( Лестница кафе). Щелкните Сохранить. Появится значок с лестницей кафе в библиотеке программы.

- Перейдите в область Parameters (Параметры).

- В поле Rotation angle (Угол поворота) введите угол поворота лестницы 90 градусов.

- Щелкните ОК.

Задание 19. Построение лестниц.

- На панели Navigator (Навигатор) выберите первый этаж.

- Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

- Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

- Увеличьте вид комнаты с лестничным проемом.

- На панели инструментов выберите инструмент Stair (Лестница).

- На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка параметров).

- В левом верхнем углу окна раскройте папку Stair (Лестница).

- Щелкните кнопкой мыши на папке StairMaker Stair (Другие объекты  лестницы).

- В левом нижнем углу окна выберите лестницу CafeStair, которую мы создали в предыдущем уроке.

- В области Parameters (Параметры) в поле Rotation angle (Угол поворота) введите угол поворота лестницы, равный 90 градусов. Нажмите ОК.

- Перемести указатель мыши к правому нижнему углу отверстия так, чтобы указатель принял форму галочки. Щелкните кнопкой мыши.

- Выберите инструмент Arrow (Указатель).

- Выделите слой оператор. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

- Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

- На панели Navigator (Навигатор) перейдите на второй этаж.

- Повторите построение лестницы.

- Выберите инструмент Arrow (Указатель).

- Выделите заднюю фасадную стену.

- На информационной панели щелкните на кнопке Structure – Layer – Bearing (Структура – список слоев).

- Щелкните на слое Hidden (Невидимый). Стена скроется.

- Перейдите на первый этаж.

- Выделите и скройте заднюю фасадную стену перового этажа.

- Нажмите F3. Сохраните проект.

Задание 20. Построение крыши.

- На панели Navigator (Навигатор) выберите этаж Крыша.

- На панели инструментов щелкните на кнопке Roof (Крыша).

- На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

- Параметру to Story 2 (От второго этажа) задайте значение -100.

- Значение в поле возвышения от нулевого уровня автоматически устанавливается равным 6500. Щелкните ОК.

- На информационной панели выберите метод автоматического построения крыш, нажав соответствующую кнопку.

- Последовательно щелкайте кнопкой мыши на углах второго этажа и создайте замкнутый контур.

- В поле Levels (Ярусы) установите количество ярусов, равное 1.

- В поле высоты первого яруса установите высоту яруса, равного 3200.

- В поле, задающем наклон первого яруса, задайте угол наклона яруса, равный 30 градусам.

- В левом нижнем углу окна установите переключатель в положение Horizontal Roof Edge (Горизонтальная торец крыши).

- Нажмите F3. Сохраните проект.

Задание 21. Покрытие крыши черепицей.

- Выполните команду меню Options – Element Attributes – Materials (Параметры – Реквизиты  элементов - Покрытия).

- Чтобы дублировать настройки текущего загруженного материала в новый материал, щелкните на кнопке Duplicate (Дубликат).

- В поле Name (Имя) введите имя нового материала – Черепица. Щелкните ОК.

- Перейдите в область Texture (Текстура).

- Щелкните на кнопке Search (Поиск).

- В левом поле окна библиотеки перейдите в папку Roof Tiles 10 (Черепица кровельная 10).

- Выберите текcтуру Terracotta roof tile (Кровельная плитка терракота). Щелкните ОК.

- Установите флажок Keep Original Proportion (Сохранить исходную пропорцию ).

- В поле Horizontal Size (Размер по горизонтали) установите ширину элемента текстуры 2000.

Щелкните ОК.

- На панели навигации выберите этаж Крыша.

- Нажмите и удерживайте клавишу Shift.

- Выделите крышу, последовательно щелкая кнопкой мыши на ее сегментах.

- На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

- В области Model (Модель) выберите для верхней поверхности крыши только что созданный материал Черепица. Щелкните ОК.

Готовый проект  здания двухэтажного кафе

IV. Итог урока и дом.зад.

1) Перечислите элементы окна программы ArchiCad 10.

2) Расскажите алгоритм создания лестницы в среде ArchiCad 10

3) С какими типами лестниц вы познакомились ?

4) С какими видами кровли вы познакомились?

5) Расскажите о способе создания покрытия кровли.

Список используемой литературы : Самоучитель Arhi Cad 10 Л.В. Аитова, К.А. Алексеев. Москва «Издательство Триумф» 2007 г.